## Slide 1: Instandhaltungsarbeiten
Sicherheitskurzgespräche (SKG 001)
Feuerarbeiten – Arbeiten mit Brandgefährdung

## Slide 2: Erlaubnisschein verwenden
Bei allen Arbeiten mit Brandgefährdung gilt:
  Erlaubnisschein = Gefährdungsbeurteilung
  Mehrere Arbeiten = Mehrere Erlaubnisscheine
Lektion 1

## Slide 3: Arbeiten unmissverständlich absprechen
Vor Arbeitsbeginn absprechen:
  Was
  Wann
  Wo
  Achtung Gefahr
  Hallo Nachbar, hallo Nachbarin
Lektion 2

## Slide 4: Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung sichern
Vor Arbeitsbeginn kontrollieren:
  Brandlasten
  Gefahrstoffe
  Explosionsgefahr
  Atemluft
  Sicherheitsmaßnahmen
  Notfall- und Rettungsmaßnahmen
Lektion 3

## Slide 5: Sicher arbeiten
Während der Arbeit:
  Persönliche Schutzausrüstungen tragen
  Absprachen einhalten
  Umsichtig arbeiten
  Probleme melden
Lektion 4

## Slide 6: Arbeitsbereich in funktions- fähigem Zustand übergeben
Nach der Arbeit:
  Ordnung schaffen
  Schutzeinrichtungen prüfen
  Abschluss melden
  Erforderlichenfalls Kontrolle durch Brandwache
Lektion 5

## Slide 7
Finde die neun Fehler

## Slide 8
Fehlerübersicht

## Slide 9
Fehler 1
Gerüstlagen bei mehr als zwei Metern Absturzhöhe mit einem dreiteiligen Seitenschutz (Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett) versehen.

## Slide 10
Fehler 2
Aufstellung von Leitern nur auf
ebenem Untergrund.

## Slide 11
Fehler 3
Anlegeleitern müssen an der Austrittsstelle mindestens einen Meter überstehen.

## Slide 12
Fehler 4
Bei Feuer- und Heißarbeiten Brandlasten vor Beginn der Tätigkeit entfernen.

## Slide 13
Fehler 5
Bodenöffnungen gegen Absturz sichern, Stolperfallen beseitigen.

## Slide 14
Fehler 6
Feuer- und Heißarbeiten nur
an entleerten und gereinigten, im Bedarfsfall inertisierten, Behältern vornehmen.

## Slide 15
Fehler 7
Persönliche Schutzausrüstungen
gegen die auftretenden Gefähr-dungen tragen.

## Slide 16
Fehler 8
Instandhaltungsarbeiten nur
an drucklosen und gespülten
Rohrleitungen durchführen.

## Slide 17
Fehler 9
Arbeitsplatz nach Abschluss der Arbeiten aufräumen.

## Slide 18
Weitere Sicherheitskurzgespräche
medienshop.bgrci.de
Die Reihe der Sicherheitskurzgespräche wird ständig um neue Themen ergänzt.
In den Druckfassungen finden Sie zu den einzelnen Lektionen weitere ausführliche Hinweise und Erläuterungen für Unterweisende.
Einen Überblick über die derzeit verfügbaren Themen erhalten Sie im Medienshop der BG RCI.