## Slide 1: Umgang mit Druckgasflaschen im Betrieb
Sicherheitskurzgespräche (SKG 005)

## Slide 2: Arbeiten unmissverständlich absprechen
Vor Arbeitsbeginn festlegen
› Was
› Wann
› Wo
› Womit
› Achtung Gefahr
› Hallo Nachbar/in
Lektion 1

## Slide 3: Sicher arbeiten
Während der Arbeit
› Persönliche Schutzausrüstungen tragen
› Betriebsanweisungen beachten
› Vorhandene Absaugungen benutzen
› Absprachen einhalten
› Umsichtig arbeiten
› Gefahrenbereiche beachten
› Probleme melden
› Schutz vor gefährlicher Erwärmung
Lektion 2

## Slide 4: Aufmerksam zu jeder Zeit
Bei Flaschenwechsel beachten
› Auf richtige Gaseart achten
› Geeignete Leitungen und Druckminderer
› Öl- und Fettfreiheit der Anschlussgewinde
› Kennzeichnungen nicht verändern
oder beseitigen
› Reihenfolge der Arbeitsschritte
› Dichtheit der Anschlüsse prüfen
Lektion 3

## Slide 5: Transport ohne Risiko
Gefährdungen vermeiden
› Geeignete Transportmittel
sachgerecht verwenden
› Flaschen nur mit Ventilschutz
transportieren
› Auf vollständige Kennzeichnung achten
› Flaschen nicht gemeinsam mit
Personen im Aufzug transportieren
› Ventilschutz kein Anschlagpunkt
Lektion 4

## Slide 6: Notfälle beherrschen
Sicher handeln in jeder Situation
› Flaschenventile schließen
› Bei Unklarheit über die Gaseart hohe
Gefährdung unterstellen
› Kolleginnen und Kollegen warnen, Notruf auslösen, Bereich absperren
› Bei Beschädigungen oder Manipulationen
an Flaschen diese nicht verwenden
› Nur mit Druckminderer arbeiten
› Kennzeichnung von Lagerräumen
für Gasflaschen
Lektion 5

## Slide 7
Finde die elf Fehler

## Slide 8
Fehlerübersicht

## Slide 9
Fehler 1
Flasche aufrecht stellen und gegen Umfallen sichern

## Slide 10
Fehler 2
Nur mit Druckminderer
arbeiten

## Slide 11
Fehler 3
Transport nur mit
geeignetem Transportmittel

## Slide 12
Fehler 4
Transport nur
mit aufgeschraubter
Ventilkappe

## Slide 13
Fehler 5
Keine Feuerarbeiten
in der Nähe von ungeschützten
Gasflaschen

## Slide 14
Fehler 6
Ventile, Armaturen und Schläuche frei von Öl und Fett halten

## Slide 15
Fehler 7
Flasche von Hand öffnen

## Slide 16
Fehler 8
Defekte Schläuche der Benutzung entziehen und entsorgen

## Slide 17
Fehler 9
Ventilschutz anbringen

## Slide 18
Fehler 10 und 11
Flaschen gegen
Umfallen sichern

## Slide 19
Weitere Sicherheitskurzgespräche
medienshop.bgrci.de
Die Reihe der Sicherheitskurzgespräche wird ständig um neue Themen ergänzt.
In den Druckfassungen finden Sie zu den einzelnen Lektionen weitere ausführliche Hinweise und Erläuterungen für Unterweisende.
Einen Überblick über die derzeit verfügbaren Themen erhalten Sie im Medienshop der BG RCI.