## Slide 1: Verwendung von Sauerstoff
Sicherheitskurzgespräche (SKG 007)

## Slide 2: Auswirkung erhöhter Sauerstoffkonzentration
Lektion 1
› Schnellere Verbrennung
› Heißerer Brand
› Nicht brennbare Stoffe können
brennen
› Brennbarkeit von
Schutzkleidungen
› Sauerstoffanreicherung
› Erlaubnisschein

## Slide 3: Unzulässige Verwendung von Sauerstoff
› Sauerstoff nicht anstelle Druckluft
› Betriebsanweisung
› Geräte oder Kleidung nicht
mit Sauerstoff abblasen
Lektion 2

## Slide 4: Fette, Öle und Materialien
› Eignung
› Selbstentzündung
› Reinigung
Lektion 3

## Slide 5: Umgang mit Druckminderern
Lektion 4
› Sauber, öl- und fettfrei
› Dichtringkontrolle
› Manuelles Festschrauben von Rändelmuttern
› Regler vor Öffnen des Flaschenventils
entspannen
› Ventil manuell sanft öffnen und schließen
› Richtige Außerbetriebnahme
› Regelmäßig warten

## Slide 6: Kontakt mit flüssigem Sauerstoff
› Kälteschutz
› Kein Hautkontakt:
– Gesichtsschutz
– Handschutz
– lange Ärmel und lange Hose
– Hose über Schuhe
› Kein brennbarer Untergrund
› Erste Hilfe
Lektion 5

## Slide 7
Finde die sieben Fehler

## Slide 8
Fehlerübersicht

## Slide 9
Fehler 1
Zündquellen fernhalten (darüber hinaus schadet Rauchen
der Gesundheit).

## Slide 10
Fehler 2
Dewargefäß abdecken
und an sicherer Stelle
aufbewahren.

## Slide 11
Fehler 3
Kleidung nicht abblasen/ Sauerstoffanreicherung in der Kleidung vermeiden.

## Slide 12
Fehler 4
Ölige/fettige Kleidung
gegen saubere wechseln.

## Slide 13
Fehler 5
Ventile, Armaturen und Schläuche frei von Fett und Öl halten.

## Slide 14
Fehler 6
Keine öligen/fettigen
Hände oder Handschuhe
Verwenden.

## Slide 15
Fehler 7
Rändelmutter mit der Hand
Festdrehen.

## Slide 16
Weitere Sicherheitskurzgespräche
medienshop.bgrci.de
Die Reihe der Sicherheitskurzgespräche wird ständig um neue Themen ergänzt.
In den Druckfassungen finden Sie zu den einzelnen Lektionen weitere ausführliche Hinweise und Erläuterungen für Unterweisende.
Einen Überblick über die derzeit verfügbaren Themen erhalten Sie im Medienshop der BG RCI.