## Slide 1: Tätigkeiten mit Organischen Peroxiden
Sicherheitskurzgespräche (SKG 016)

## Slide 2: Eigenschaften und Kennzeichnung
Lektion 1
Überschreitung der empfohlenen Lagertemperatur vermeiden (damit sicher unterhalb der SADT bleiben)
H-Sätze (H241 oder H242) beachten

## Slide 3: Verwenden im Betrieb
Zündquellen ausschließen
Verschmutzung vermeiden
Einschluss verhindern
Hautkontakt vermeiden
Augenschutz tragen
Lektion 2

## Slide 4: Sicheres Lagern und Entsorgen
Temperaturüberwachung sicherstellen
Möglichst im Originalgebinde lagern
Auffangvolumen für flüssige OP vorsehen
Zusammenlagerungsverbote beachten
Restentleerte Gebinde sachgerecht entsorgen
Lektion 3

## Slide 5
Notfallmaßnahmen einleiten
Kleidung ausziehen
Augen und Haut spülen
Verschüttetes abstreuen, aufnehmen, entsorgen
Lektion 4
Umgang mit unerwünschten Ereignissen

## Slide 6
Selbstschutz beachten
Feuerwehr alarmieren
Löschabstand einhalten
Gebinde kühlen
Lektion 5
Verhalten im Brandfall

## Slide 7
Finde die sieben Fehler

## Slide 8
Fehlerübersicht

## Slide 9
Fehler 1
Zündquellen von Organischen
Peroxiden und entzündbaren
Stoffen fernhalten!

## Slide 10
Fehler 2
Entnommene Mengen nicht zurück ins Originalgebinde füllen

## Slide 11
Fehler 3
Behälter mit Organischen Peroxiden
(auch entleert) nicht in der Nähe von Wärmequellen abstellen (Gefahr der Selbstzersetzung).

## Slide 12
Fehler 4
Auch ungespülte leere Behälter nicht Wärmequellen (hier: Sonnen-strahlung) aussetzen

## Slide 13
Fehler 5
Zusammenlagerungsverbote beachten

## Slide 14
Fehler 6
Beim Umfüllen von Flüssigkeiten Augenschutz tragen

## Slide 15
Fehler 7
Striktes Rauchverbot bei Tätigkeiten mit Organischen Peroxiden einhalten (darüber hinaus ist Rauchen auch schädlich für die Gesundheit)
Sauberkeit am Arbeitsplatz/ Verunreinigungen vermeiden

## Slide 16
Weitere Sicherheitskurzgespräche
medienshop.bgrci.de
Die Reihe der Sicherheitskurzgespräche wird ständig um neue Themen ergänzt.
In den Druckfassungen finden Sie zu den einzelnen Lektionen weitere ausführliche Hinweise und Erläuterungen für Unterweisende.
Einen Überblick über die derzeit verfügbaren Themen erhalten Sie im Medienshop der BG RCI.