## Slide 1: Leitern und Tritte
Sicherheitskurzgespräche (SKG 021)

## Slide 2: Tätigkeiten in der Höhe: Absturzgefahr
Lektion 1
Nur geeignete Aufstiegshilfen verwenden
Geeignete Leiter oder geeigneten Tritt auswählen nach
  Art der Arbeit
  Eigenschaften der Aufstiegshilfe
  Einsatzort
Wichtige Arten von Leitern und Tritten sind
  Anlegeleiter, einteilige Leiter
  Stehleiter, zweischenklige, frei stehende Leiter
  Mehrzweckleiter, Nutzung als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter
  Podestleiter, Podesttreppe
  Tritte, Aufstieg mit bis zu fünf Stufen
Alle Leitern ab einer Länge von 3 m müssen mit einer Quertraverse ausgerüstet sein

## Slide 3: Arbeitsvorbereitung bei Tätigkeiten mit Leitern
Vor Arbeitsbeginn Sicht- und Funktions-prüfung durchführen
Benutzung der Leiter gemäß Gebrauchs-anleitung (Symbole auf dem Aufkleber) und der Betriebsanweisung
Leiter sicher aufstellen
  Untergrund möglichst eben, fest, rutschfest (sauber) und tragfest
  Aufstellung gemäß der Gebrauchs-anleitung, z. B. Spreizsicherungen nutzen
  Arbeitsumfeld beachten
Lektion 2

## Slide 4: Sicheres Arbeiten mit Leitern
Arbeiten nur beginnen, wenn sicherer Stand auf der Leiter möglich ist
Sicher festhalten und stehen beim Arbeiten auf der Leiter
Erhöhte Aufmerksamkeit bei Arbeiten mit Absturzgefahr
Über 2 m Standhöhe nicht länger als 2 Stunden je Arbeitsschicht arbeiten
Standplatz auf der Leiter nicht höher als 5 m über dem Boden
Lektion 3

## Slide 5
Auch für geringe Höhen geeignete Aufstiegshilfen benutzen
Tritte immer dann einsetzen, wenn ein Höhenunterschied von bis zu 1 m überwunden werden muss
Tritte werden unterschieden in:
  Leitertritte
  Treppentritte
  Tritthocker
  tonnenförmige Tritte (häufig versenk-bare Rollen), sogenannter Elefantenfuß
Tritte gemäß Gebrauchsanleitung (Symbole auf dem Aufkleber) verwenden
Lektion 4
Tritte als Aufstiegshilfe

## Slide 6
Sicht- und Funktionsprüfung vor jedem Einsatz
Teil der Sichtprüfung: Blick auf Prüfplakette
Ergibt die Sicht- und Funktionsprüfung Mängel
  Keine Nutzung
  Aufstiegshilfe der Benutzung entziehen
  Mängel melden
  Reparatur beauftragen bzw. durchführen
Lektion 5
Prüfung von Aufstiegshilfen durch den Beschäftigten

## Slide 7
Finde die 12 Fehler

## Slide 8
Fehlerübersicht

## Slide 9
Fehler 1
Zum sicheren Arbeiten mit beiden Füßen auf der Sprosse und mit dem Körperschwerpunkt zwischen den Leiterholmen stehen

## Slide 10
Fehler 2
Bei Anlege- und Schiebeleitern
die obersten 3 Stufen/Sprossen
nicht betreten

## Slide 11
Fehler 3
Stehleiter nicht als Anlegeleiter benutzen

## Slide 12
Fehler 4
Ausreichend hohe Steighilfe
(Tritt oder Leiter) benutzen

## Slide 13
Fehler 5
Arbeitsbereich/Gefährdungsbereich markieren beziehungsweise absperren

## Slide 14
Fehler 6
Ausreichend hohe Steighilfe
(Tritt oder Leiter) benutzen

## Slide 15
Fehler 7
Aufstellen der Leiter nur auf ebenem und festem Untergrund

## Slide 16
Fehler 8
Geeignetes Schuhwerk benutzen

## Slide 17
Fehler 9
Beim Transport von Leitern
auf ergonomisch richtiges Heben
und Tragen achten; schwere und/ oder lange Leitern vorzugsweise zu zweit transportieren oder Transporthilfen benutzen

## Slide 18
Fehler 10
Arbeitsmittel (Leiter) vor jeder
Benutzung auf augenscheinliche Mängel überprüfen und bei fest- gestellten Mängeln die Leiter sofort der weiteren Benutzung entziehen

## Slide 19
Fehler 11
Stehleiter nur mit gespannten/verriegelten Spreizsicherungen benutzen

## Slide 20
Fehler 12
Leitern mit Sprossen nur in begründeten Ausnahmefällen
verwenden – hier Stufenleiter einsetzen

## Slide 21
Weitere Sicherheitskurzgespräche
medienshop.bgrci.de
Die Reihe der Sicherheitskurzgespräche wird ständig um neue Themen ergänzt.
In den Druckfassungen finden Sie zu den einzelnen Lektionen weitere ausführliche Hinweise und Erläuterungen für Unterweisende.
Einen Überblick über die derzeit verfügbaren Themen erhalten Sie im Medienshop der BG RCI.