## Slide 1: Brandschutz – Feuerlöscher
Sicherheitskurzgespräche (SKG 022)

## Slide 2: Feuerlöscher am richtigen Platz!
Lektion 1
Darauf kommt es an:
Feuerlöscher gut sichtbar und leicht erreichbar aufstellen
  Abstand zwischen den Feuerlöschern nicht mehr als 20 m Laufstrecke
  Anbringung an Fluchtwegen, Ausgängen, Treppenzugängen, Flurkreuzungen
  Brandschutzzeichen F001 über den Feuerlöschern anbringen
  Vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen schützen
  Leicht abnehmbar anbringen
  Standorte im Flucht- und Rettungsplan aufnehmen

## Slide 3: Auswahl nach Brandklasse
Feuerlöscher nach Brandklasse auswählen:
A für brennbare Feststoffe
B für brennbare Flüssigkeiten und flüssig werdende Stoffe
C für brennbare Gase
D für Metallbrände
F für Brände von Speiseölen und -fetten
Lektion 2

## Slide 4: Feuerlöscher richtig einsetzen!
Richtigen Einsatz üben:
Sich mit Sicherungs- und Auslösemechanismen vertraut machen
Jährliche praktische Unterweisung in der Handhabung
Verhalten im Brandfall:
Ruhe bewahren
Abschätzen, ob Feuerlöschereinsatz noch sinnvoll ist
Begrenzte Löschmittelmengen bedenken, gezielt löschen
So wird‘s gemacht:
Entsichern
Auslösen (falls notwendig)
Löschen
Lektion 3

## Slide 5
So wird‘s gemacht:
In Windrichtung angreifen und von vorn das Brandgut von unten ablöschen
Bei Entstehungsbränden größeren Umfangs Löscher nicht nacheinander, sondern gleichzeitig einsetzen
Tropf- und Fließbrände von der Quelle aus von oben nach unten ablöschen
Bei unter Spannung stehenden Teilen Abstand halten
Personenbrände mit Abstand und nur stoßweise löschen, Gesicht dabei meiden
Lektion 4
Richtig löschen!

## Slide 6
Feuerlöscher können im Brandfall Leben retten. Damit sie jederzeit schnell einsatzbereit sind, ist Folgendes immer zu beachten:
Zugang zu Feuerlöschern nie verstellen
Benutzte Feuerlöscher sofort ersetzen
Feuerlöscher regelmäßig durch Fachpersonal prüfen lassen
Feuerlöscher regelmäßigen Sichtprüfungen unterziehen
  Feuerlöscher geprüft – Instandhaltungs- nachweis/Prüfplakette
  Sichtbare Mängel an Zuständige melden gegebenenfalls beschädigte Feuerlöscher ersetzen
Lektion 5
Feuerlöscher frei zugänglich und einsatzbereit halten!

## Slide 7
Finde die acht Fehler

## Slide 8
Fehlerübersicht

## Slide 9
Fehler 1
Tropf- oder Fließbrände von oben her löschen

## Slide 10
Fehler 2
Aufzüge im Brandfall nicht benutzen

## Slide 11
Fehler 3
Im Brandfall die Ruhe bewahren

## Slide 12
Fehler 4
Sämtliche Beschäftigte in der Verwendung von Feuerlöschern schulen

## Slide 13
Fehler 5
Feuerlöscheinrichtungen gut sichtbar kennzeichnen

## Slide 14
Fehler 6
Feuerlöscher immer frei zugänglich halten

## Slide 15
Fehler 7
Beim Löschen den Brandherd immer im Auge behalten

## Slide 16
Fehler 8
Wasser als Löschmittel darf bei Ölbränden nicht eingesetzt werden

## Slide 17
Weitere Sicherheitskurzgespräche
medienshop.bgrci.de
Die Reihe der Sicherheitskurzgespräche wird ständig um neue Themen ergänzt.
In den Druckfassungen finden Sie zu den einzelnen Lektionen weitere ausführliche Hinweise und Erläuterungen für Unterweisende.
Einen Überblick über die derzeit verfügbaren Themen erhalten Sie im Medienshop der BG RCI.