## Slide 1: Mechanisches Bearbeiten von Kunststoffen
Sicherheitskurzgespräche (SKG 027)

## Slide 2: CNC-Fräsmaschine
Lektion 1
Formteil sicher einspannen (fixieren)
Persönliche Schutzausrüstungen tragen
  Schutzbrille
  Gehörschutz
  Keine Schutzhandschuhe
  Eng anliegende Arbeitskleidung tragen
  Vorhandene Schutzeinrichtungen niemals manipulieren
  Späne erst nach völligem Stillstand des Fräswerkzeugs entfernen

## Slide 3: Kleben
Ausreichende Be- und Entlüftung des Arbeitsbereiches
Möglichst lösemittelfreie Kleber einsetzen
Ist dies nicht möglich, frei werdende Lösemitteldämpfe sicher mit einer Absaugung erfassen
Gefährdungsbezogen persönliche Schutzausrüstungen verwenden, insbesondere Schutzbrille tragen
Nur die für die Arbeiten in einer Schicht erforderliche Menge an Kleber im Arbeitsbereich vorhalten
Lektion 2

## Slide 4: Arbeiten an Bandsägen
Persönliche Schutzausrüstungen tragen
  Schutzbrille
  Gehörschutz
  Keine Schutzhandschuhe
Sägeblattverkleidung auf Werkstückhöhe einstellen
Beim Führen des Werkstücks mit den Händen ausreichenden Abstand zum Sägeblatt einhalten und auf Handhaltung achten (Daumen eng anlie-gend)
Bei schmalen Werkstücken Hilfsmittel, z. B. Schiebestock, verwenden
Bandsäge immer stillsetzen/abschalten
  Bei Arbeitspausen
  Zum Entfernen von Splittern, Spänen und Abfällen
Beim Wechseln des Sägeblatts Einrichthilfen bereitstellen und schnittfeste Schutzhandschuhe tragen
Auf ausreichende Tischauflage achten
Lektion 3

## Slide 5
Persönliche Schutzausrüstungen tragen
  Schutzbrille
  Schutzhandschuhe
Beim Schweißen
  Langärmlige Arbeitskleidung tragen
  Auf entspannte Körperhaltung achten
  Bei Arbeiten mit Absturzgefahr auf sicheren Stand achten und geeignete Aufstiegshilfen verwenden
  Bei Arbeiten in Bodenhöhe Knieschutz verwenden
  Arbeitsmittel wir Kabel und Schweißdrähte so verlegen, dass keine Stolperstellen entstehen
  Nicht in Quetschstellen eingreifen
Beim Nachbearbeiten
  Werkzeuge wie Messer und Schaber so einsetzen, dass Schnittverletzungen vermieden werden
  Von sich selbst weg schneiden
  Messer mit selbstrückziehender Klinge verwenden
Lektion 4
Schweißen

## Slide 6
Vor Arbeitsbeginn
  Spaltkeil der Kreissäge richtig einstellen
  Sicherstellen, dass sich keine weitere Person im Risikobereich aufhält
Beim Arbeiten
  Neben der Kreissäge stehen
  Persönliche Schutzausrüstungen benutzen (Schutzbrille, Gehörschutz), keine Schutzhandschuhe tragen
  Auf Handhaltung achten (Daumen eng anliegend)
  Keinen seitlichen Druck auf das Sägeblatt ausüben, Druck immer gegen den Parallelanschlag
  Bei schmalen Teilen Schiebestock verwenden
Kreissäge stillsetzen/abschalten
  Beim Einklemmen von Werkstücken
  Zum Entfernen von Abschnitten, Abfallstücken
  Bei Arbeitspausen
Lektion 5
Kreissäge

## Slide 7
Finde die zehn Fehler

## Slide 8
Fehlerübersicht

## Slide 9
Fehler 1
Niemals an der Maschine hantieren, wenn der Fräser läuft.

## Slide 10
Fehler 2
Eng anliegende Arbeitskleidung
tragen. Je nach Lärmbelästigung Gehörschutz tragen.

## Slide 11
Fehler 3
Bei kleinen Formteilen immer den Schiebestock benutzen. Beim Führen größerer Werkstücke mit der Hand auf Handhaltung achten (Daumen eng anliegend).

## Slide 12
Fehler 4
Bei Arbeiten an Kreissägen Gehör-
schutz und Schutzbrille tragen.

## Slide 13
Fehler 5
Maschine auch bei kurzen Arbeitsunterbrechungen sofort ausschalten.

## Slide 14
Fehler 6
Beim Schweißen Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

## Slide 15
Fehler 7
Auf ergonomische Körperhaltung
achten. Arbeiten vorzugsweise auf
einem Arbeitstisch durchführen.

## Slide 16
Fehler 8
Schutzbrille und Schutzhand-schuhe tragen.

## Slide 17
Fehler 9
Für gute Be- und Entlüftung sorgen.

## Slide 18
Fehler 10
Bei lösemittelhaltigen Klebstoffen Behältnisse mit Klebstoff verschließen.

## Slide 19
Weitere Sicherheitskurzgespräche
medienshop.bgrci.de
Die Reihe der Sicherheitskurzgespräche wird ständig um neue Themen ergänzt.
In den Druckfassungen finden Sie zu den einzelnen Lektionen weitere ausführliche Hinweise und Erläuterungen für Unterweisende.
Einen Überblick über die derzeit verfügbaren Themen erhalten Sie im Medienshop der BG RCI.