## Slide 1: Sicheres Arbeiten an Walzwerken der Gummi- und Kunststoff-industrie
Sicherheitskurzgespräche (SKG 028)

## Slide 2: Stolper-, Sturz- und Rutschunfälle vermeiden!
Lektion 1
Arbeitsbereich möglichst auf ganzer Maschinenbreite freihalten
Möglichkeit des Zurücktretens vorsehen
Schläuche und Kabel stolperfrei verlegen
Auf Ordnung und Sauberkeit achten
Nicht auf das Maschinenbett und die Auffangwanne steigen
Für ausreichende Beleuchtung sorgen

## Slide 3: Vor mechanischen Gefährdungen schützen!
Die Arbeit nur aufnehmen wenn
Einzugsgefahr durch Schutzeinrichtungen verhindert werden kann
  Schaltstange
  Trichter bzw. Einwurfkorb
  Schaltwippe
  Schaltleiste
  Schaltbügel
  Lichtgitter
Messerbalken verkleidet oder für Bediener unerreichbar ist
Auffangwanne nicht über die Schaltstange hinausragt
Sicherheitsfunktion und Not-Halt vor Arbeitsaufnahme getestet wurden
Zugänge zu den Angriffspunkten für Notfallmaßnahmen (z. B. Kupplung, Getriebezapfen) frei gehalten sind
Sicherheitsschuhe getragen werden
Lektion 2

## Slide 4: Schnittverletzungen und Verbrennungen verhindern!
Nur geeignete Messer zum Schneiden der Felle einsetzen
Messerhalterungen oder -ablagen benutzen
Nur unterhalb der Walzenachse schneiden
Einsatzmöglichkeit von Schnittschutzhandschuhen prüfen
Ggf. Hitzeschutzmaßnahmen treffen (Handschuhe, Unterarmschutz, langärmelige Kleidung)
Lektion 3

## Slide 5
Einwurfkörbe oder Trichter nicht entfernen oder verändern
Dosierhilfsmittel für Zuschlagstoffe einsetzen
Gefahrenkennzeichnung am Walzwerk beachten
Vorhandene Absaugeinrichtung benutzen
Materialeigenschaften beachten
Zuschlagstoffe mit gefährlichen Eigenschaften erst nach Unterweisung einsetzen
Beim Bearbeiten von Gummimischungen an großen, lauten Walzwerken Gehörschutz tragen
Lektion 4
Spezielle Sicherheitsmaßnahmen
nutzen!

## Slide 6
Erste-Hilfe-Material im Arbeitsbereich bereithalten
Beim Einsatz großer Walzwerke Notfallausrüstung bereithalten
  Schutzdecke gegen Hitzeeinwirkung
  Messer zum Aufschneiden des Felles
  Werkzeug zum Öffnen des Walzenspaltes und/oder zum Reversieren von Hand
  Rettungsdecke
Notfallplan für jeden Walzwerkstyp
  aufstellen
  Ablauf festlegen
  unterweisen
  regelmäßig trainieren
Lektion 5
Notfallmaßnahmen trainieren!

## Slide 7
Finde die acht Fehler

## Slide 8
Fehlerübersicht

## Slide 9
Fehler 1
Für ausreichende Beleuchtung
sorgen.

## Slide 10
Fehler 2
Notfallplan aufstellen, unterweisen
und zur Verfügung stellen.

## Slide 11
Fehler 3
Erste-Hilfe-Material und Notfallausrüstung im Arbeitsbereich von Walzwerken bereithalten.

## Slide 12
Fehler 4
Vor Arbeitsbeginn Funktions-
prüfung durchführen. Walzwerk
mit defekter Lichtschranke nicht
in Betrieb nehmen. An Sicherheits-einrichtungen nicht manipulieren.

## Slide 13
Fehler 5
Messer sicher ablegen. Messerhalterungen oder -ablagen benutzen.

## Slide 14
Fehler 6
Zum Hitzeschutz langärmlige, enganliegende Arbeitskleidung
tragen.

## Slide 15
Fehler 7
Kabel stolperfrei verlegen.

## Slide 16
Fehler 8
Sicherheitsschuhe tragen.

## Slide 17
Weitere Sicherheitskurzgespräche
medienshop.bgrci.de
Die Reihe der Sicherheitskurzgespräche wird ständig um neue Themen ergänzt.
In den Druckfassungen finden Sie zu den einzelnen Lektionen weitere ausführliche Hinweise und Erläuterungen für Unterweisende.
Einen Überblick über die derzeit verfügbaren Themen erhalten Sie im Medienshop der BG RCI.