## Slide 1: Handschutz
Sicherheitskurzgespräche (SKG 033)

## Slide 2: Wann man Schutzhandschuhe braucht
Lektion 1
Gefahrstoffe
Mechanische Belastung
Feuchtarbeit
Kälte, Hitze
Biologische Arbeitsstoffe
Schmutz
Strahlung

## Slide 3: Auswahl von Schutzhandschuhen
Schutzhandschuhe nach Gefährdung auswählen
  mechanische Gefährdung: Stoff-, Lederhand-schuhe oder teilbeschichtete Handschuhe
  Gefahrstoffe: Handschuhmaterial muss bestän-dig sein; Tragedauer beachten
Betriebsanweisung/Hand- und Hautschutzplan beachten
Einweghandschuhe: Spritzschutz – geringe Schutzwirkung
Lektion 2

## Slide 4: Richtiger Umgang
Vor der Benutzung überprüfen
Saubere und trockene Hände
Sicher ausziehen
Richtig aufbewahren
Lektion 3

## Slide 5
Handschuhtrageverbot bei
  Einzugsgefahr
  rotierenden Teilen
Gefahr schwerer Handverletzungen
Lektion 4
Handschuhtrageverbot

## Slide 6
Bei Tätigkeiten mit Handschuhen: Unterziehhandschuhe tragen und rechtzeitig wechseln
Bei Tätigkeiten ohne Handschuhe: Hautschutzmittel verwenden
Nach der Arbeit Hautpflegemittel nicht vergessen
Arbeitsmedizinische Vorsorge nutzen
Lektion 5
Feuchtarbeit

## Slide 7
Finde die acht Fehler

## Slide 8
Fehlerübersicht

## Slide 9
Fehler 1
Bei Reinigungsarbeiten verhindern flüssigkeitsdichte Handschuhe
feuchte Hände.

## Slide 10
Fehler 2
Handschuhe z. B. in einem Ständer und nicht auf der Heizung trocknen.

## Slide 11
Fehler 3
Bei Tätigkeiten an drehenden Teilen z. B. ein Haarnetz tragen. Bei offenen langen Haaren besteht Einzugsgefahr.

## Slide 12
Fehler 4
Zum Schutz vor Lösemitteln Chemikalienschutzhandschuhe
tragen.

## Slide 13
Fehler 5
Beim Umgang mit Schneidwerkzeugen schnittfeste Handschuhe tragen.

## Slide 14
Fehler 6
Bei Tätigkeiten an drehenden Teilen aufgrund der Einzugsgefahr keine Handschuhe tragen.

## Slide 15
Fehler 7
Bei Spültätigkeiten flüssigkeitsdichte Handschuhe tragen.

## Slide 16
Fehler 8
Beschädigte Handschuhe ersetzen.

## Slide 17
Weitere Sicherheitskurzgespräche
medienshop.bgrci.de
Die Reihe der Sicherheitskurzgespräche wird ständig um neue Themen ergänzt.
In den Druckfassungen finden Sie zu den einzelnen Lektionen weitere ausführliche Hinweise und Erläuterungen für Unterweisende.
Einen Überblick über die derzeit verfügbaren Themen erhalten Sie im Medienshop der BG RCI.